## Slide 1
背景与意义
思路与方法
关键技术难点
研究成果
总结与展望
永磁同步电机（PMSM）结构与应用概述
01
基本结构
A
B
C
定子三相绕组
永磁转子
气隙
θₑ = p · θₘ
SPMSM / IPMSM 分类对比
项目 | SPMSM（表贴式） | IPMSM（内嵌式）
永磁体位置 | 转子表面粘贴 | 转子内部嵌入
磁路特性 | Ld ≈ Lq，隐极 | Ld < Lq，凸极
磁阻转矩 | 无或极弱 | 显著，可利用
适用特点 | 结构简单 | 强度高，适合高速
应用与控制铺垫
典型应用：新能源汽车驱动电机、伺服系统、工业调速和高效率家电。
IPMSM 兼具永磁转矩与磁阻转矩，天然适合通过 MTPA 做最优电流分配。
PMSM 由三相逆变器驱动，电压指令最终需要经 SVPWM 转换为 6 路 PWM。
MTPA + SVPWM

## Slide 2
背景与意义
思路与方法
关键技术难点
研究成果
总结与展望
Clark-Park 坐标变换与功率不变性
02
abc 三相静止
αβ 两相静止
dq 同步旋转
为什么要变换
abc 坐标中电压/电流随时间变化，控制耦合明显。
Clark：三相量投影到 αβ 静止平面。
Park：αβ 随 θₑ 旋转到 dq 坐标。
dq 变量近似直流，PI 控制可行。
Clark 变换（幅值不变）
[α] 2 [ 1 -1/2 -1/2 ][a] [β] = - [ 0 √3/2 -√3/2 ][b] [0] 3 [1/2 1/2 1/2 ][c] 反变换： [a] [ 1 0 1 ][α] [b] = [ -1/2 √3/2 1 ][β] [c] [ -1/2 -√3/2 1 ][0]
Park 变换与功率
[d] [ cosθₑ sinθₑ ][α] [q] = [-sinθₑ cosθₑ ][β] [α] [ cosθₑ -sinθₑ ][d] [β] = [ sinθₑ cosθₑ ][q] p = 3/2 · (u_d i_d + u_q i_q) S = 3/2 · u_s · i_s*

## Slide 3
背景与意义
思路与方法
关键技术难点
研究成果
总结与展望
PMSM dq 轴数学模型与物理含义
03
dq 轴电压方程
u_d = R_s i_d + L_d · d i_d/dt − ωₑ L_q i_q u_q = R_s i_q + L_q · d i_q/dt + ωₑ(L_d i_d + ψ_f) ψ_d = L_d i_d + ψ_f, ψ_q = L_q i_q E₀ = ωₑ · ψ_f
红色项：交叉耦合与反电动势，转速越高越明显。
为什么需要前馈解耦
−ωₑψ_q 串入 d 轴，+ωₑψ_d 串入 q 轴。
不补偿时 d/q 电流环相互干扰，高速下更明显。
工程实现：PI 输出叠加前馈解耦项，抵消交叉耦合。
补偿目标：让 d/q 两轴近似独立整定
电磁转矩方程
Tₑ = 3/2 · p · (ψ_d i_q − ψ_q i_d) = 3/2 · p · [ ψ_f i_q + (L_d − L_q) i_d i_q ] 永磁转矩 磁阻转矩
Pe = Tₑ · ωₘ = Tₑ · ωₑ / p
SPMSM / IPMSM 差异
SPMSM：Ld≈Lq，Te≈1.5pψ_f i_q。
IPMSM：Ld<Lq，存在可利用的磁阻转矩。
要让磁阻转矩为正，通常需要 i_d<0，这就是 MTPA 的关键依据。

## Slide 4
背景与意义
思路与方法
关键技术难点
研究成果
总结与展望
控制架构：MTPA → 电流环 → 解耦补偿 → 反变换 → SVPWM
04
完整信号流
Te* / Is*
MTPA 查表
id*, iq*
d/q PI
前馈 解耦
反 Park
SVPWM
逆变器 PMSM
各环节作用
环节 | 输入 | 输出 | 作用
MTPA | Te* / Is* | id*, iq* | 最小铜耗或最大转矩电流分配
电流 PI | 电流误差 | u_d0*, u_q0* | 跟踪 d/q 电流给定
前馈解耦 | PI 输出 + 耦合项 | u_d*, u_q* | 抵消交叉耦合
反 Park | u_d*, u_q*, θₑ | u_α*, u_β* | 回到静止坐标
SVPWM | u_α*, u_β*, Udc | 6 路 PWM | 提高直流母线利用率
解耦补偿公式
u_d* = u_d0* + ωₑ L_q i_q u_q* = u_q0* − ωₑ(L_d i_d + ψ_f)
Clark-Park：交流控制 → 直流 PI 控制
转矩方程：Te* → id*, iq*
反 Park + SVPWM：dq 电压指令 → 物理 PWM

## Slide 5
背景与意义
思路与方法
关键技术难点
研究成果
总结与展望
核心公式汇总与后续关系
05
坐标与角度
θₑ = p · θₘ ωₑ = p · ωₘ
功率关系
P = 3/2 · (u_d i_d + u_q i_q) S = 3/2 · u_s · i_s*
电压模型
u_d = R_s i_d + L_d d i_d/dt − ωₑL_qi_q u_q = R_s i_q + L_q d i_q/dt + ωₑ(L_di_d+ψ_f)
转矩与反电动势
Tₑ = 3/2·p·[ψ_f i_q +(L_d−L_q)i_di_q] E₀ = ωₑ · ψ_f
4 页内容与后续衔接
页码 | 主题 | 后续作用
P1 | 结构与分类 | 解释为何 IPMSM 适合 MTPA
P2 | Clark-Park | 建立 dq / αβ 控制坐标
P3 | dq 模型 | 推导转矩、补偿与弱磁边界
P4 | 控制链路 | 形成 MTPA → SVPWM 完整实现
关键结论：IPMSM 中 Ld<Lq，通常取 i_d<0 才能获得正磁阻转矩；Udc 限制决定 SVPWM 线性调制区与弱磁起点。